ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: (број 5097-Е.03.01-298323/18-2020

Обреновац, 25.12.2020.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) за набавку добара:

“ Проширење система техничке заштите на објектима Огранка ТЕНТ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1

Молимо Вас да за позиције 21 и 22 -Партије 1, а у циљу заштите Понуђача од дискриминације избаците обавезну потврду произвођача ( PACS (Pupin Access Control Sistem) јер је произвођач уједно  и потенцијални учесник у овој јавној набавци.

OДГОВОР бр.1

Наручилац ће изменити захтеване доказе који се достављају приликом испоруке опреме а који се односе на доказ од произвођача дa je oвлaшћeни прoдaвaц oпрeмe коју испоручује или доказ да је опрему коју испоручује купио од овлашћеног продавца и валидну е-mail адресу тог продавца, мења се и гласи:

За Партију 1 (1,2,3,19,20)  и Партију 2 (1,2,3,4,5,6)

- Доказ од Произвођача дa je oвлaшћeни прoдaвaц oпрeмe коју испоручује или доказ да је опрему коју испоручује купио од овлашћеног продавца и валидну е-mail адресу тог продавца

ПИТАЊЕ бр.2

За Партију 1, на позицији 1 у опису пише:

Frame rate: 25/30 fps (50/60 Hz) за 2560x1440; 50/60 fps (50/60 Hz)

за 2560x1440 , да ли је у питању грешка?

OДГОВОР бр.2

| Наручилац мења опис који се односи на Frame rate и који сада гласи: Main stream: 50Hz : 25 fps (2560x1440); 60Hz: 30 fps (2560x1440) ПИТАЊЕ бр.3 Ставка 1 - Камера тип 1 (покретна dome камера) У наведеној спецификацији захтева се да камера поседује ласерско осветљење до минимум 450m. Нисмо пронашли ни једног Произвођача покретне dome камере са наведеним карактеристикама у захтеваној резолуцији од 4MP са ласерским осветљењем већ су са лед осветљењем од 500m. Да ли ће понуда бити прихватљива ако понудимо камеру одговарајућих карактеристика која има LED осветљење од 500m? Уколико Наручилац захтева камеру од 4MP са ласерским осветљењем молимо вас да наведете произвођаче и моделе камера који подржавају све наведене карактеристике укључујући ласерско осветљење и резолуцију од 4MP. OДГОВОР бр.3 Наручилац ће изменом конкурсне документације омогућити да се понуде камере са IR расветом или Laserom. ПИТАЊЕ бр.4 У наведеној спецификацији захтева се да уз камеру буде испоруечн носач за камеру са адаптером за монтажу на зид. Обзиром да се испоручује PoE injector који служи за напајање камера није нам јасна улога адаптера. Да ли Наручилац под адаптером подразумева исправљач за напајање камере или се мисли на монтажну разводну кутију (junction box) у коју се скривају каблови и на њу се монтира носач и камера? OДГОВОР бр.4 Наручилац захтева испоруку камере са носачем и адаптером за носач. У зависности од произвођача за исту је потребано испоручити адаптер, односно није потребно уколико се камера може директно поставити на носач. ПИТАЊЕ бр.5 У спецификацији је наведено да покретна доме камера треба да има вертикалну покретљивост од +20° до -90°, а све покретне доме камере имају максималну покретљивост од -20° до 90° осим камера које нису dome а декларисане су као покретне камере под називом "Positioning System”. Ни једна покретна Dome камера не може да гледа под углом од 90° на горе јер јој смета кућиште камере. Ту опцију имају само камере које се налазе на моторима и које изнад себе немају кућишта као што су Positioning System камере. Да ли ће понуда бити прихватљива ако понудимо камеру која има вертикалну покретљивост од -20° до 90° са функцијом auto flip? Уколико Наручилац захтева покретну Dome камеру која треба да има вертикалну покретљивост од +20° до -90°, молимо вас да наведете моделе и прозвођаче Доме покретних камера које могу да гледају под углом од 90° на горе. OДГОВОР бр.5 Наруцилац ће јасније дефинисати захтев кроз измену техничке спецификације. ПИТАЊЕ бр.6 Ствака 3 . Камера тип 3 (Fiksna turret network kamera) У наведеној спецификацији захтева се измедју осталог да камера има PoE interfejs 10/100/1000Mbps. Обзиром да је реч о камери нижег ранга због чега се захтева да поседује 1000Mbps PoE port? По нашем сазнању ни један произвођач не прозводи камере нижег ранга у резолуцији 2MP sa Gigabitnim портовима већ све имају 10/100Mbps Да ли ће понуда бити прихватљива ако понудимо камеру одговарајућих карактеристика која има PoE port 10/100Mbps уместо 10/100/1000Mbps? Уколико Наручилац захтева камеру са PoE portom 10/100/1000Mbps молимо вас да наведете моделе и произвођаче који подржавају све навдене карактеристике укључујући и брзину PoE porta 10/100/1000Mbps. OДГОВОР бр.6 Наруцилац ће јасније дефинисати захтев кроз измену техничке спецификације. Наведено појашњење сматра се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку. У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. КОМИСИЈА ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) |  |
| --- | --- |