ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: (број 5097-Е.03.01-583411/5-2020

Обреновац, 14.12.2020године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1021/2019 (3923/2019)за набавку добара:

“ Мрежна инфраструктура“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1

На странама 5 и 8 конкурсне документације у оквиру техничког захтева за позиције 1 и 2 се захтева RFC 8630 функционалност.

Како ова функционалност односи на функцију Resource Public Key Infrastructure која није везана за предмет набавке – свич уређај , да ли се можда мисли на RFC 6830 – LISP (Locator/ID Separation Protocol) функционалност?

ПИТАЊЕ 2.

На странама 6, 8 и 11 конкурсне документације у оквиру техничког захтева за позиције 1, 2 и 3 се наводи следеће:

„Switch мора подржавати IEEE 802.1D, 802.1C , 802.1W, 802.3AD LACP, LDP.“

Како стандард 802.1C није усвојен, већ је само амандман 802.1 D, да није дошло до грешке приликом пребацивања ћирилице у латиницу па треба да стоји подршка за 802.1S која се односи на: Multiple Spanning Trees подршку, као једне од битних одлика layer 3 switch-ева?

ПИТАЊЕ 3.

На странама 14 и 15 конкурсне документације у оквиру техничког захтева за позиције 6 и 7 се наводи следеће:

„Максималан број подржаних VLAN 255

Максимална величина MTU 9000 бајтова

Величина jumbo фраме-ова 9018 бајтова“

Да ли се може понудити свич који подржава било коју вредност од 1 до 255 VLAN-ова или треба да подржава најмање 255 VLAN-ова? Исто важи и за MTU од 9000 бајтова.

Да ли величина Jumbo frame -ова треба да буде управо 9018 бајтова или је то најмања вредност?

ПИТАЊЕ 4.

На страни 17 конкурсне документације у оквиру техничког захтева за позицију 10 се захтева за да модел за наизменично напајање PWR-IE65W-PC-AC подржава једносмерни напон од 18-60V.

Да ли је потребно понудити модел за једносмерно PWR-IE65W-PC-DC или наизменично напајање PWR-IE65W-PC-AC како је то наведено у захтеву?

ПИТАЊЕ 5.

На страни 24 конкурсне документације у оквиру захтева за кадровски капацитет захтева се следеће:

„1 (један) инжењер са сертификатом Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Swithing (CCIE) сертификатом.“

Како је сертификат Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Swithing (CCIE) променио назив и сада се води као: Cisco Certified Internetwork Expert Enterprise Infrastructure (CCIE), да ли ћете прихватити тај сертификат са новим називом?

Више детаља на wеб адреси произвођача: https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert/ccie-routing-switching.html

ОДГОВОР 1:

Да, мисли се на LISP функционалност.

Наручилац ће изменом техничке спецификације исправити захтев.

ОДГОВОР 2:

Да, мисли се на стандард 802.1S.

Наручилац ће изменом техничке спецификације исправити захтев.

ОДГОВОР 3:

Приказане су минималне вредности које понуђени уређај мора да испуни.

Наручилац ће изменом техничке спецификације исправити захтев.

ОДГОВОР 4:

Потребан је захтевани модел за напајање са наизменичним напоном.

Наручилац ће изменом техничке спецификације исправити захтев.

ОДГОВОР 5:

Наручилац ће прихватити сертификат  са старим и новим називом, а у складу са одговором  прилагодити тражени услов кадровског капацитета у конкурсној документацији.

| Наведено појашњење сматра се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку. У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. КОМИСИЈА ЈН/3000/1021/2019 (3923/2019) |  |
| --- | --- |