ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку добара број ЈН/3100/1001/2017

Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/3100/1001/2017

формирана Решењем бр. 12.01. 663176/3-17 од 30.12.2017. године

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 1941/9-18 од 11.09.2018. године)

Београд, новембар 2018. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 12.01. 663176/2-17 од 30.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 12.01. 663176/3-17 од 30.12.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр. ЈН/3100/1001/2017

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга и добара...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел уговора |

Укупан број страна документације: 103

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара: Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована у две партије: Партија 1: Набавка и уградња цевовода од базена хидромешавине према спољном Костолачком одлагалишту Партија 2: Пројектовање и уградња нових пумпи на постојећој траси цевовода за траснпорт хидромешавине |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Милош Жарковић e-mail: milos.zarkovic@eps.rs и Сања Аликалфић e-mail: sanja.alikalfic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО

Назив из општег речника набавке: Цеви и арматура и пумпе

Ознака из општег речника набавке: 44163000-0 и 42122000-0

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

ПАРТИЈА 1

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

Tранспорт хидромешавине (пепео+шљака+вода) у односу 1:10, пумпама из багер станице  из базена хидросмеше цевоводима Ø508x8mm транспортује до одлагалишта СКО. Систем пепеловода чине 3 (три) идентична цевовода Ø508x8mm од самог потиса пумпе 2NU91D001 i 2NU92D001 "Y" и "S"  комадима се спајају и врши одабир цевовода 2NU91Z, 2NU92Z и 1NU92Z којима се транспортује хидромешавина кроз канал подфилтера блока Б1 до вентилске станице у којој се врши укрштање преко "Y" и "S" комада на транспортне цевоводе 0NU91Z, 0NU92Z и 0NU93Z,  у дужини од 3,2км до СКО. Цевоводи који се налазе у багер станици ослањају се на челичну конструкцију која је на коти -1 до -1.5 m, дужина сва 3 цевовода износи 70 m са "Y" и "S" комадима. У каналу испод подфилтерског дела цевовод се ослања такође на челичну конструкцију на коти -1 до -1.5 m и дужина цевовода износи 3х40 m, у вентилској станици цевовод се ослања на челичну конструкцију на коти -1 до -1.5 m и износи 3х11m са "Y" и "S" комадима. Цевоводи су постављени паралелно у хоризонталној равни са припадајућом арматуром (табласти засуни, аксијални компензатори). Укупна дужина цевовода износи 3x3.400m. У кругу електране цевоводи се ослањају на челичну конструкцију +4,5m у дужини од 200m, по изласку из круга термоелектране од тачке T1 па све до тачке Т11, цевоводи се ослањају на бетонске носаче +0,5m. Од тачке Т11 до тачке Тu цевоводи мостом прелазе реку "Млаву" у дужини од 360m.

  - ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА

На систему транспорта ретке хидромешавине предвиђенe су следећи услуге:

- Замена једног од три цевовода од прирубнице у вентилској станици до тачке Т11 укупној дужини од 3500m према достављеној документацији.

- Испорука опреме за замену цевовода: цеви са припадајућим елементима (прирубнице, вијчана роба, заптивачи), секундарна грађевинска конструкција за нивелацију цевовода и цеви дренажа од пепеловода до арматуре.

- Откопавање затрпаног дела цевовода и одвожење материјала у количини од 1000м3 на локацију до 3km. Материјал са којим је цевовод затрпан настао је цурењем пепела и шљаке на оштећеним местима на цевоводу током експлоатације.

Место испод сва три пепеловода треба добро и потпуно очистити.

- Замена цевовода Ø508x8mm, која укључује замену цеви, израду и замену цевних лукова, фазонских комада "Y" и "S" , прирубница са вијчаним везама, заптивача, дренажних прикључака од цевовода до арматуре.

- Приликом демонтажних радова извршити демонтажу постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање и одлагање на место за поновну монтажу.

- Заваривање прирубница извршити са спољне и унутрашње стране.

- Замена компензатора на цевоводу  Ø508x8mm.

- Цеви које су испоручене морају бити предходно антикорозивно заштићене, а након монтаже извршити АКЗ заштиту на местима заварених спојева и свих осталих елемената који нису заштићени.

- Транспорт демонтиране опреме до места одлагања за секундарне сировине у кругу ТЕКО Б је обавеза пружаоца услуга. Овај транспорт ће извршити пружалац услуга својим средствима.

- Комплетна монтажа линије пепеловода према пројектној документацији демонтажно-монтажних послова. Приликом монтаже користити технологију заваривања која је предходно усаглашена у оквиру плана контроле квалитета са Инвеститором.

- Услуга монтаже укључује и послове на монтажи дренажног цеововода (од цевовода до дренажног вентила – уградити нову цев), одзрачног цевовода (користи се постојећи цевовод) и монтажи нових комензатора, заваривање прирубнице вршити обострано, са спољне и унутрашње стране у два пролаза.

- Евентуални демонтажно-монтажни послови на опреми која је ометала ток демонтаже и монтаже пепеловода су обавеза пружаоца услуга.

- Током извођења активности вршити геодетску контролу нивелације цевовода и по потреби са секундарном грађевинском конструкцијом извршити санацију контрападова цевовода.

- АКЗ цевовода са припадајућим елементима и остале опреме на којој су се извођене активности.

- Функционалне пробе и отклањање евентуалних цурења и незаптивености.

  - ОБАВЕЗЕ И ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

    - Потребно је навести у Понуди програм контроле квалитета који ће Понуђач применити за услугу која је предмет нуђења.

    - Материјал који се испоручује треба да поседује одговарајуће атесте.

    - Сва опрема и материјали, који су предмет овог Уговора, биће контролисани на градилишту у присуству Наручиоца. Учешће Наручиоца у контролама не ослобађа Испоручиоца  од његових обавеза, одговорности и гаранција.

    - Испоручилац  је у обавези да припреми план градилишта, предузме мере безбедности и обавести надлежну инспекцију о датуму почетка радова.

    - Испоручилац  је у обавези да прибави неопходне сагласности и дозволе за регистрацију градилишта.

    - Најкасније две недеље пре почетка демонтажних радова пружалац услуга треба да припреми и достави Наручиоцу пројекат демонтажно монтажних активности са утврђеним термин планом, на преглед и одобрење.

    - Испоручилац је дужан да изведе монтажне послове са захтеваним квалитетом и сноси све последице уколико тражени квалитет није постигнут.

    - Испоручилац се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца посла уколико се у току монтаже појаве неусаглашености а који би продужили процес монтаже. Испоручилац је обавезан да понуди могућа решења и отклони неусаглашености о свом трошку.

    - Хоризонтални и вертикални транспорт опреме за монтажу до места уградње је обавеза Испоручиоца.

    - Унутрашњи транспорт и одлагање демонтиране опреме до дефинисаног места у кругу ТЕ „Костолац Б“ је обавеза Испоручиоца.

    - Приликом демонтажних активности, пазити да не дође до оштећења старих прирубница. Старе прирубнице одвојити (исећи пажљиво бренером) од цевовода и одложити на предвиђену локацију у кругу ТЕ „Костолац Б“.

    - Испоручилац је у обавези да обезбеди дрвену или металну кутију димензија цца 100x100x100cm за одлагање демонтираних вијака, навртки и подлошки. које ће затим транспортовати  на место за одлагање у кругу ТЕКО Б.

    - Испоручилац је у обавези да поседује сву потребну механизацију (виљушкаре, ауто дизалицу, утовариваче, камион за одвожење материјала, трактор са приколицом, агрегате  и сл.) за успешно и квалитетно извршење дефинисаних радова. Неопходно је поседовати важећу атестну документацију за наведену механизацију.

    - Испоручилац је у обавези да обезбеди несметан приступ надзорном органу Наручиоца при контроли радова.

    - Испоручилац  је у обавези да зону радова одржава у чистом и безбедном стању.

    - Испоручилац је у обавези да обезбеди сопствено осветљење за просторе где се изводе активности.

    - Одношење демонтираних елемената, односно отпада на прописано место до 3km је обавеза Испоручиоца.

    - Сав потрошни материјал (електроде, брусне плоче..), технички гасови као и сва друга опрема потребна за извођење радова и заштиту радника обавеза су Испоручиоца.

    - Антикорозивна заштита након заваривања је обавеза Испоручиоца.

    - Сви скеларски радови који су неопходни за потребе замене цевовода за транспорт хидромешавине су обавеза Испоручиоца (укључити у цену замене цевовода).

    - Ако се приликом контрола установи да контролисана опрема не одговара нормама и техничким условима, који су у питању, Испоручилац  је обавезан да изврши дораду, односно, замену о свом трошку. После ових дорада или замена поновиће се контроле за случајеве за које нису били постигнути задовољавајући резултати.

- Уколико квалитет извршених радова од стране Испоручиоца није задовољавајући Наручилац  има право да прекине радове и затражи од Испоручиоца да подигне ниво квалитета изведених услуга на ниво усаглашен планом контроле квалитета

- Наручилац  је у обавези да обезбеди довољно простора за смештај контејнера Испоручиоцу.

- Наручилац је у обавези да обезбеди прикључак за електричну енергију (за послове у кругу ТЕКО Б), како би Испоручилац био у могућности да несметано обавља своје послове.

ГАРАНЦИЈЕ

Гаранција  за квалитет испоручене и уграђене опреме је у трајању од најмање 12 месеци од момента пуштања пепеловода у рад.

Испоручилац гарантује да је изведено стање сагласно са пројектом (обавеза Испоручиоца  је израда пројекта изведеног стања), гарантује стручну монтажу и израду уз употребу материјала одговарајућег квалитета у складу са техничким условима и стандардима.

Усаглашавање са захтевима заштите животне средине.

ТРАНСПОРТ

Следећи транспорт је обавеза Испоручиоца:

- Транспорт демонтиране опреме од места демонтаже до одређеног места у кругу ТЕКО-Б.

- Транспорт преосталих цеви и опреме коју обезбеђује Испоручиоц су обавеза  Испоручиоца.

1.4.	ГРАНИЦЕ АКТИВНОСТИ

Замена цевовода за транспорт хидромешавине од "вентилске станице" до  тачке Т11.

  - НАПОМЕНА

Понуђач би требало да посети ТЕ „Костолац Б“ да би стекао увид у активности које треба извршити.

  - УСЛУГЕ и ОПРЕМА

| Бр. | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испорука материјала | - |
| 1.1. | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm ) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од прирубнице у вентилској станици закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10219-1 | комплет |
| 1.2. | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10219-1 | комплет |
| 1.3. | Резервна количина прирубница DN500 PN16 SRPS EN 1092-1 за деоницу цевовода од потиса багер пумпе до тачке Т11. | 10 ком. |
| 1.4. | Вијчана роба за уградњу: Вијак М30x120 5.6 SRPS 4014/4015 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 Навртка М30 5.6 SRPS 4032/4034 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 Подлошке равне D30 SRPS EN ISO 7089/7090 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |
| 1.5. | Заптивач DN500 (безазбестни) за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |
| 1.6. | Аксијални компензатори на цевоводу DN500 PN16 | 24 ком |
| 2. | Услуга демонтаже |  |
| 2.1. | Откопавање цевовода, чишћење места испод сва три пепеловода и одвожење материјала на локацију до 3km . | 1000м3 |
| 2.2. | Демонтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. | комплет |
| 2.3. | Демонтажа постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање, АКЗ и одлагање на место за поновну монтажу. | комплет |
| 2.4. | Транспорт демонтиране машинске опреме до места одлагања у кругу ТЕ „Костолац Б“. | комплет |
| 3. | Услуга монтаже |  |
| 3.1. | Монтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. Израда цевних лукова и "Y" и "S" комада се врши од цеви из тачке 1.1. Секундарна конструкација за санацију контра падова на ослонцима је обавеза Пружаоца услуга. | комплет |
| 3.2. | Геодетски радови на контроли нивелације цевовода током монтаже и на санацији контрападова постојећих ослонаца. | комплет |
| 3.3. | Монтажа нових дренажних прикључака Ø250×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |
| 3.4. | Монтажа одзраке Ø200×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |
| 3.5. | Монтажа нових компензатора | комплет |
| 4. | Антикорозивна заштита новоуграђене опреме и старе опреме на којој су се изводили радови | 1 комплет |
| 5. | Функционалне пробе | комплет |

  - ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Цртежи:

Цртеж постојећег пепеловода од "ТЕ-КО" Б до тачке Тu

  - ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

- Понуђачи могу да се упознају са локацијом и предметом набавке пре достављања понуде. Понуђач ће у року, најкасније до 2 дана од дана обиласка локације, која је предвиђена за                   године у 10:00 часова, пре  обиласка локације доставити информације о броју особа чије се присуство планира током посете локацији (укључујући и личне податке сваког од учесника) као и изјаву да чланови његовог особља или његови представници ослобађају Наручиоца, његово особље или његове представнике од сваке одговорности и да преузимају на себе одговорност за смртни случај или случај повреде, губитка или оштећења имовине и било који други губитак, штету или трошкове настале као резултат посете локацији.

- током обиласка локације неће се давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом.

- трошкове посете локацији сносиће понуђач.

- овлашћени представници понуђача ће, пре заказаног обиласка локације, од наручиоца добити дозволу која омогућава улазак у просторије и терене у поседу Наручиоца за потребе посете локацији извођења радова.

- Особа за контакт: Aлександар Глишић , е-маил: aleksandar.glisic@te-ko.rs

- Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде

- Диспозиција пепеловада за транспорт хидромешавине.

- Рок испоруке и уградње:

- Рок испоруке добара је до 90 дана од дана ступања  уговора на снагу, а рок за уградњу  је 60 дана од дана увођења у посао.

Приликом вршења услуге замене цевовода од вентилске станице до тачке Т11 потребно је након свакодневног рада извршити спајање новог цевовода са постојећим у случају нужде/потребе за стабилним радом блокова, односно транспорт ће се вршити том линијом до тренутка док се не санирају постојаћа два цевовода.

Понуђач је обавезан да се уклопи у наведени план и да изради термин-план испоруке опреме и пружањa услуга.

- Место извршења:  ТЕ Костолац  Б

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Финансијски капацитет Услов: да у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Доказ: 1) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или 2) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, уколико БОН ЈН садржи податке о ликвидности за последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 6. | Пословни капацитет Услов: 1) да је у последње три године (релевантан је период од 3 година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) у уговореном року, обиму и квалитету реализовао уговоре које се односе на браварске и заваривачке услуге на цевним системима и/или цевоводима високог, средњег и ниског притиска у постројењима где су се користили транспортни цевоводи већи од Ø450 mm, минималне укупне вредности 50.000.000,00 динара. (тражи се вредност пружених услуга, а не вредност из закљученог уговора Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара и пружених услуга – стручне референце (образац бр. 5.) и Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом (образац бр. 6.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из пословног капацитета, овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | Кадровски капацитет Услов: - Да понуђач има у радном односу са пуним радним временом или ангажоване кадрове сходно члану 199. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017): - најмање 1 инжењера за заваривање са лиценцом Међународног института за заваривање издате од стране овлашћене институције или тела. - најмање 5 РЕЛ заваривача и најмање 5 заваривача за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестима. - најмање 10 бравара (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. -најмање 1 атестираног дизаличара (ауто дизалица) - најмање 1 обученог (атестираног) возача виљушкара. - најмање 1 обученог возача камиона (трактора са приколицом) Доказ: Изјава о кадровском капацитету (попуњен, потписан и оверен образац број 9 из конкурсне документације). Фотокопија М образаца за лица у радном односу Фотокопија уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) Фотокопија важеће лиценце инжењера за заваривање. Фотокопија важећих атеста за завариваче Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из кадровског капацитета, овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |
| 8. | Технички капацитет Услов: да има на располагању: Атестирани апарати за заваривање електролучним поступком – минимум 5 комада. Гарнитуре за гасно заваривање – минимун 5 комада. Брусилице разних димензија и снаге – минимум 5 комада. Разводни ормани и средства за расвету погодна за коришћење у условима повећане температуре и прашине. Средство за хоризонтални транспорт опреме (виљушкар, камион, трактор са приколицом минималне носивости од 3-5 тона) Ауто дизалица 5т, - минимум 1 комада. Агрегати који су потребни за рад на терену (за апарате за заваривање и остали електро алат и опрему) – 2 ком. Стандардни браварски алат Доказ: Изјава о техничком капацитету (попуњен, потписан и оверен образац број 8 из конкурсне документације). Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из техничког капацитета, овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид копије релевантних доказа о испуњености услова који се односе на технички капацитет. Давање неистинитих података у изјави о техничком капацитету је разлог за негативне референце понуђача. Чланом 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама поредвиђено је да ће се казнити за прекршај понуђач који достави нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1 до 8 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) 3) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3)  доказ о ликвидности понуђача

- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

ПАРТИЈА 2.

Предмет ове тендерске документације је пројектовање, испорука, надзор над монтажом и пуштање у рад опреме за адаптацију система за транспорт хидромешавине према средњем Костолачком одлагалишту СКО.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

Tранспорт хидромешавине (пепео+шљака+вода) у односу 1:10, транспортује се  пумпама из багер станице цевоводима Ø508x8mm  до одлагалишта СКО.

Систем пепеловода чине 3 (три) идентична цевовода Ø508x8mm од самог потиса пумпе 2NU91D001 и 2NU92D001 "Y" и "S"  комадима се спајају и врши одабир цевовода 2NU91Z, 2NU92Z и 1NU92Z којима се транспортује хидромешавина кроз канал подфилтера блока Б1 до вентилске станице у којој се врши укрштање преко "Y" и "S" комада на транспортне цевоводе 0NU91Z, 0NU92Z и 0NU93Z,  у дужини од 5500m до истакалишта на СКО.

Тренутна кота на којој се налазе истакалишта износи 94м.н.в.

Систем за транспорт хидромешавине врши се са две пумпе ROPU 300/825, које су погоњене електро-хидро-механичким радом. Погон је редно везан од електромотора 6 kW и 1450 rpm, преко регулационе хидродинамичке спојнице VOITH 650 SVTL 2 750 SVTL 6,3 (7,3).  VOITH,  редуктора VCG 025, снаге 540 kW, који има улазну брзину 1429 rpm и преносним односом од   i = 1,5714 редукује брзину на 909,4 rpm под пуним оптерећењем и погони пумпу. Уређај се налази на -8 m у багер станици (68м.н.в), на бетонској стопи висине 300-400 mm и металној конструкцију.

Диспозиција пумпи у "багер станици"

Потисни цевовод пумпи у "багер станици"

Цевовод у каналу између "багер станице" и вентилске станице

Цевовод у вентилској станици

Траса цевовода од вентилске станице до тачке Тu у дужини од 3.2km

  - ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ХИДРОМЕШАВИНЕ

Након 30 година рада система за транспорт и одлагање пепела и шљаке и одлагања затварања одлагалишта СКО, дошло је до повећања нивоа одлагалишта ( на тренутних 94м.н.в са тенденцијом повећања), премештања истакачких места на вишим котама а самим тим и повећања напора пумпи, што транспорт садашњим пумпама представља велики проблем.. Отпадне воде које се доводе у базен хидромешавине >1000 m3/h, где се појављује проблем око обарања нивоа у базену и под пуним капацитетом.

Дијаграм постојећих пумпи 300/825

ПРЕСЕК БАГЕР ПУМПЕ

    - КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ

- Физичке карактеристике пепела

Специфична тежина зрна:	2050-2090 kg/m3

- Хемијска анализа пепела

| Садржај | % |
| --- | --- |
| СiO2 | 51.77 |
| Fe2O3 | 9.38 |
| Al2O3 | 23.98 |
| CaO | 7.02 |
| MgO | 2.15 |
| СO3 | 3.7 |
| P2O5 | 0.11 |
| TiO2 | 0.65 |
| Na2O | 0.35 |
| K2O | 0.89 |

3   Физичке карактеристике шљаке

| Специфична тежина зрна: | 2147,5 kg/m3 |
| --- | --- |
| Расута специфична тежина (kg/m3): | 1080 |

4   Хемијска анализа шљаке

| Sadržaj: | % |
| --- | --- |
| SiO2 | 51,38 |
| Fe2O3 | 9,21 |
| P2O5 + TiO2 + A12O3 | 23,17 |
| CaO | 7,28 |
| MgO | 3,13 |
| SO3 | 4,40 |
| Na2O + K2O | 1,43 |

5    Табела расподеле честица шљаке

| Величина честица |  |
| --- | --- |
|  | Маса | Испод вел.. |
| (mm) | (%) | (%) |
| 25 | 15,11 | 100 |
| 25+10 | 2,51 | 84,89 |
| -10+5 | 2,26 | 83,38 |
| -5+4 | 2,85 | 80,12 |
| -4+3 | 2,34 | 77,27 |
| -3+2 | 6,63 | 74,93 |
| -2+1 | 28,52 | 68,30 |
| -1+0,5 | 26,53 | 39,78 |
| -0,05+0,3 | 10,42 | 13,25 |
| -0,3+0 | 2,83 | 2,83 |
| Укупно | 100 |  |

  - ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ

    - Предмет пројекта

- Израда пројектне и радионичке документације система за транспортовање ретке хидромешавине. Систем треба да чине две линије са по две редно везане центрифугалне пумпе (на коти 68м.н.в) са својим постојећим цевоводима ( дужина ~5500m) и припадајућом арматуром према тренутним условима. За одабир пумпи за транспорт хидромешавине узети коту истакалишта 100м.н.в. и извршити мерење стварних дужина цевовода, наведене дужине су оквирне, као и све отпоре на линијама цевовода..

- Израчунавање материјалних биланса воде, пепела и шљаке за потребе израде пројекта као и укупне дужине трасе цевовода.

- Реализација неопходних испорука опреме и услуга (надзор над монтажом) на систему за транспорт хидромешавине према СКО из сабирног базена хидромешавине, како би систем био у потпуности функционалан и поуздан.

- Израда новог армирано-бетонског постоља и израда челичног постоља са анкер завртњевима .

- Израда нове носеће челичне конструкције пумпе и пратећих погонских агрегата.

- Потребно је да сви прикључци на усисним и потисним цевоводима, буду прилагођени постојећем цевоводу.

- Израда новог цевовода на усису од базена хидромешавине до пумпе са припадајућим елементима (дренажни прикључак, вентил, компензатор).

- Израда и испорука свих неопходних цевовода за функционисање система

- Све темеље прилагодити ограниченом простору багер станице за несметан и безбедан пролаз радника приликом експлоатације и током одржавања.

- Ласерско центрирање свих преносних спојница.

- Пројектовање, израда и испорука опреме пумпи отпорне на абразију. Пумпу испоручити према подацима из пројекта од високо легираних материјала и од реномираног произвођача из области транспорта абразивних материјала..

- Функционалност система који омогућава непрекидан рад и континуалан транспорт хидромешавине из сабирног базена багер станице.

- Увођење нових пумпи у систем управљања и регулације.

- Измена слика на SCADA систему.

- Обезбеђење поузданог и ефикасног рада система у наредном периоду

- Фабрикација и испорука резервних делова за несметан рад постројења

    - Циљеви пројекта

Основни циљеви пројекта су:

- Реконструкција  система . .

- Отклањање свих до сада уочених технолошких ограничења применом савремене и ефикасније опреме;

- Смањење отказа опреме и интервенција

- Повећање поузданости система и опреме

- Усаглашавање са захтевима заштите животне средине.

    - Обим услуга

Обим услуга у циљу реализације постављених захтева и циљева је следећи:

- Организацију, координацију, планирање и вођење пројекта усагласити са Инвеститором како би се извршило усклађивање са осталим термин плановима и пројектима на реконструкцији система за транспорт хидромешавине у багер станици.

- Израда плана контроле квалитета,

- Израда пројектне документације и праћење реализације пројекта,

- Усаглашавање интерфејса између постојећих и адаптираних као и новоуграђених система/постројења,.

- Мобилизација и демобилизација градилишта,

- Набавка, контрола и испорука опреме и материјала,

- Демонтажа постојеће опреме и материјала. Демонтирана опрема биће одложена на предмонтажном плацу у кругу ТЕ "Костолац Б".

- Монтажа нове опреме према пројекту и прилагођавање на постојећу опрему (усисни цевовод од базена до пумпе као и потисни цевовод).

- Испитивање, тестирање, подешавање и пуштање у рад,

- Израду пројеката изведеног објекта и упутстава за руковање и одржавање,

- Испоруку радионичких цртежа за све хабајуће елементе и резервне делове,

- Израда упутства за монтажу опреме, процедура за тестирање и инспекцију 
(у фабрици/градилишту) и процедура за пуштање у погон,

- Обуку представника Инвеститора на Пројекту,

- Примопредаја и закључење пројекта,

  - СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ И УСЛУГА

У табели је наведена спецификација опреме и услуга неопходна за завршетак реконструкције  система за пражњење базена хидромешавине и транспорт према СКО.

| Бр. | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
|  | Израда пројектне и радионичке документације | 1 комплет |
|  | Фабрикација и испорука опреме |  |
| 2.1 | Израда и испорука центрифугалних пумпа за транспорт ретке хидромешавине однос 1:10 (пепео, шљака и вода), пумпа са свим прикључним деловима а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |
| 2.2 | Израда и испорука фреквентног регулатора пумпе према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |
| 2.3 | Израда и испорука електромотора пумпе према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |
|  | Израда и испорука усисног цевовода, фазонских комада (редуцири, лукови) а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 2 компл |
|  | Израда и испорука припадајуће арматуре (вентили, компензатори) а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 2 компл |
|  | Услуга демонтаже |  |
| 3.1 | Машинске активности |  |
| 3.1.1 | Демонтажа постојећих пумпи, редуктора, VOITH хидродинамичке спојнице и електромотора. | 2компл |
| 3.2. | Грађевински радови |  |
| 3.2.1 | Уклањање старог челичног постоља | 2 компл |
| 3.2.2 | Уклањање старог бетонског постоља | 2 компл |
| 3.3 | Послови Мерења, регулације, управљања и електро енергетике |  |
| 3.3.1 | Електро енергетски послови | 2 компл |
| 3.3.2 | Послови Мерења, регулације и управљања | 2 компл |
| 4. | Услуга Монтаже |  |
| 4.1 | Грађевински радови |  |
| 4.1.1 | Изливање новог бетонског темеља | 2 компл |
| 4.1.2 | Израда и постављање новог челичног постоља | 2 компл |
| 4.2 | Машинске активности |  |
| 4.2.1 | Монтажа нових пумпи и електромотора. | 4 компл |
| 6 | Гаранцијска испитивања и пробни рад линија за транспорт | 2 компл |
| 7. | Испорука резервних делова |  |
| 7.1 | Испорука хабајућих делова пумпи (радно коло, спирално кућиште) | 2 комплета |

  - општи услови

    - ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Основне обавезе пружаоца услуга су:

- Испоручилац се обавезује да ће израдити Главни пројекат.

- Испоручилац је у обавези да припреми план градилишта, предузме мере безбедности и обавести овлашћене Инспекторате о датуму почетка пружања услуга .

- Испоручилац је у обавези да прибави неопходне сагласности и дозволе за регистрацију градилишта у складу са законским и подзаконским актима Републике Србије.

- Сва опрема и материјали, који су предмет овог Уговора, биће контролисани како у фабрици тако и на градилишту у присуству Наручиоца. Учешће Наручиоца у контролама не ослобађа Испоручиоца од његових обавеза, одговорности и гаранција.

- Ако се приликом контрола установи да контролисана опрема не одговара нормама и техничким условима, који су у питању, Испоручилац  је обавезан да изврши дораду, односно, замену о свом трошку. После ових дорада или замена поновиће се контроле за случајеве за које нису били постигнути задовољавајући резултати.

- Испоручилац је дужан да прилагоди свој термин план пружања услуга са другима пословима  у застоју оба блока.

- Испоручилац је у обавези да узме учешће у припреми за пуштање у рад и активностима везаним за пробни рад, као и да оствари сарадњу са осталим извођачима на ремонту.

- Испоручилац се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца посла уколико се у току монтаже појаве неусаглашености са пројектом, а који би продужили процес монтаже. Испоручилац је обавезан да понуди могућа решења како би отклони неусаглашености.

- Уколико у предходним насловима тачке не садрже комплетан опис радова које треба обавити  сматраће се да је извршилац радова претходно извршио детаљан преглед постојеће графичке документације, како би дефинисао цену по позицијама и све укупну цену.  Унете цене укључују пун обим услуга  како би се новоинсталирана опрема повезала са опремом која није у обиму испоруке а чини једну техничку-технолошку целину.

- Транспорт до ТЕ Костолац Б, обавеза је Испоручиоца (локација складиштења опреме је у кругу ТЕ „Костолац Б“).

- Било каква оштећења везана за послове које је извршио Испоручилацу оквиру свог обима посла, и која су откривена у току монтаже, пуштања у рад и пробног рада, морају се заменити или поправити од стране Испоручиоца у што краћем року. Испоручилац мора да сноси трошкове замене и поправке свих оштећења.

- Испоручилацј е у обавези да примењује безбедоносне мере заштите на раду, сагласно прописима о заштити на раду, противпожарној заштити и др., а у складу са прописима који важе у земљи Наручиоца.

- Испоручилац је у обавези да води прецизан дневник послова у који ће уписивати напредак послова, примедбе од стране Наручиоца, као и евентуалне непредвиђене околности и сл. Испоручилац је у обавези да копију дневника послова  доставља Инвеститору, у термину како се договоре, односно када Наручилац то захтева.

- Испоручилац је у обавези да обезбеди сопствено осветљење за просторе где се изводе услуге (напон осветљења мора бити у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду).

- Испоручилац је у обавези да обезбеди превоз, смештај и исхрану за своје раднике.

- Испоручилацје у обавези да обезбеди несметан приступ надзорном органу Наручиоца  при контроли послова.

    - ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА ПОСЛА

Основне обавезе наручиоца посла су:

- Надзор над контролом квалитета пружених услуга, од стране испоручиоца, врши одговорно лице које именује  Наручилац.

- Уколико квалитет извршених радова од стране Испоручиоца није задовољавајући Наручиолац има право да прекине пружање услуга и затражи од Испоручиоца да подигне ниво квалитета пружених услуга на ниво усаглашен   Планом контроле квалитета радова.

- Наручилац има право да смањи износ наведен у рачуну за настале пропусте током извођења радова.

- Наручилац је у обавези да обезбеди одговарајућу инспекцију извршених услуга. Ову инспекцију треба да врши овлашћено особље од стране Наручиоца. Инспекцију врши инжењер који је одговоран за предметни део постројења, осим ако то није другачије одређено.

- Наручилац је у обавези да обезбеди прикључак за електричну енергију за разводни орман, како би Пружалац услуга био у могућности да несметано обавља своје послове.

    - ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач ће дати гаранције за квалитет испоручене  опреме и пружених услуга у трајању од 12 месеци од момента пуштања постројења  у рад.

Понуђач гарантује израду опреме уз употребу материјала одговарајућег квалитета у складу са техничким условима и стандардима.

Понуђађач ће гарантовати за функционалност целокупног система пражњења  базена хидромешавине у багер станици ТЕ Костолац Б.

3.7.5  границе испоруке

За машинске радове од усиса багер пумпе до потиса пумпе и остале погонске уређаје пумпе.

3.7.6	НАПОМЕНА

- Понуђач је у обавези да изради техничку документацију на српском језику.

- Понуђач је дужан да за позиције из техничке спецификације уз понуду приложи извод из каталога или проспекта, којим се доказује да  понуђена добра испуњавају конкурсну документацију тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у каталогу (проспекту) обележи добра које нуди.

- Уз понуду је неопходно доставити идејно решење

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

- Понуђачи могу да се упознају са локацијом и предметом набавке пре достављања понуде. Понуђач ће у року, најкасније до 2 дана од дана обиласка локације, која је предвиђена за                   године у 10:00 часова, пре  обиласка локације доставити информације о броју особа чије се присуство планира током посете локацији (укључујући и личне податке сваког од учесника) као и изјаву да чланови његовог особља или његови представници ослобађају Наручиоца, његово особље или његове представнике од сваке одговорности и да преузимају на себе одговорност за смртни случај или случај повреде, губитка или оштећења имовине и било који други губитак, штету или трошкове настале као резултат посете локацији.

- током обиласка локације неће се давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом.

- трошкове посете локацији сносиће понуђач.

- овлашћени представници понуђача ће, пре заказаног обиласка локације, од наручиоца добити дозволу која омогућава улазак у просторије и терене у поседу Наручиоца за потребе посете локацији извођења радова.

- Особа за контакт: Aлександар Глишић , е-маил: aleksandar.glisic@te-ko.rs

Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде

РОК  ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ:

Рок за пројектовање и испоруку опреме је до 120 дана од дана ступања уговора на снагу, а услуга  уградње у току заједничког застоја блокава у 2019-ој години.

Понуђач је обавезан да се уклопи у наведени план ремонтних активности  и да изради термин-план испоруке опреме и пружања услуга.

Рок важења уговора 15 месеци од ступања уговора на снагу.

Место испоруке и уградње:  ТЕ Костолац „Б.

# 4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и то: Важећу лиценцу ПО52М1 за израду пројеката термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10 и више MW коју издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. (чл. 75.став.1 тачка 5.) Доказ: Фотокопија важеће лиценце ПО52М1 за израду пројеката термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10 и више MW коју издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 6. | Финансијски капацитет: Услов: да у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Доказ: 1) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или 2) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, уколико БОН ЈН садржи податке о ликвидности за последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 7. | Пословни капацитет: Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом: 1) да je у претходне 3 године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач извршио испоруку опреме и пружио услуге која се односе на послове Пројектовањa, испоруке делова и извођењa радова на системима прикупљања и транспорта хидромешавине (вода, пепео и шљака) у термоелектранама снаге веће од 200 МW I минималне укупне вредности 50.000.000,00 динара без ПДВ-а. (тражи се вредност испоручених добара и пружених услуга, а не вредност из закљученог уговора) 2) да поседује успостављен систем квалитета по захтевима стандарда ISO 9001, 14001 Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара и пружених услуга – стручне референце (образац бр. 5.) и Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (образац бр. 6.) Фотокопије важећих сертификата о успостављеном систему квалитета по захтевима стандарда ISO 9001, 14001 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из пословног капацитета, овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | Кадровски капацитет: Услов: - да понуђач има у радном односу са пуним радним временом или ангажоване кадрове сходно члану 199. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017): 1 дипломирана машинска инжењера са поседовањем лиценце бр. 330 (Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) 1 дипломирана машинска инжењера са поседовањем лиценце бр. 430 (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) Један извршилац одговоран за контролу квалитета. 10 машинских бравара (III или IV степен), РЕЛ (111) заваривача Доказ: Изјава о кадровском капацитету (попуњен, потписан и оверен образац број 7 из конкурсне документације). Фотокопија М образаца. Фотокопије важећих лиценци бр.330 и 430 са потврдама о важењу истих. Организациона шема за реализацију пројекта са квалификационом структуром Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из кадровског капацитета, овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача Фотокопија важећег атеста заваривача овереног од сертификационих тела која су акредитована према SRPS ISO/IEC17024 |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1 до 8 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2), 3) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН-а односно услов наведен под редним бројем 5. овог документа дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) 3) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3)  доказ о ликвидности понуђача

- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће , пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла,да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

# 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан  Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1.Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и води поступак јавне набавке на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач доставља и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или овлашћеног преводиоца.

Део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију (уколико су ови докази захтевани техничком спецификацијом) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику или неком другом страном језику, потребно је превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2.Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Балканска бр.13, 11000 Београд, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку- „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“ ЈН/3100/1001/2017 Партија ______- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3.Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази  предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Образац Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

средства финансијског обезбеђења

обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Споразум о заједничком наступу (уколико понуду подноси група понуђача)

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4.Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд ул. Балканска бр.13, 11000 Београд.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5.Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6.Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“ ЈН/3100/1001/2017, Партија ______ – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“ ЈН/3100/1001/2017 Партија ______ – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7.Партије

Набавка je обликована у две партије.

6.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона

6.10.Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом..

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11.Понуђена цена

Цена се исказује у динарима или у еурима без обрачунатог ПДВ-а, домаћи понуђачи су дужни и да цену искажу са порезом на ПДВ.

Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Домаћи понуђач може цену исказати у еврима, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Цена у понуди може бити исказана у једној страној валути и то у  (ЕУР)

Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у страној валути, извршиће се прерачуном понуде изражене у страној валути у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове као што су трошкови транспорта, осигурања, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Уколики понуду даје страни понуђач цене се изражавају у страној валути у ЕУРИМА на паритету DAP  КОСТОЛАЦ INCOTERMS 2000.

За упоређивање понуде са домаћим понуђачима потребно је страну  понуду увећати за све зависне трошкове увоза (царина и за 0.3 % шпедитерских услуга)

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.12.Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

# 6.13. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши до 100 дана од дана ступања уговора на снагу

6.14 Начин и услови плаћања

Уколико је изабрана понуда домаћег понуђача чија је цена исказана у динарима, плаћање ће бити извршено у динарима,

Уколико је изабрана понуда домаћег понуђача чија је цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања.

Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Уколико је избарана понуда страног понуђача чија је цена исказана у еврима, плаћање ће се извршити дознаком у еврима.

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног месечног/коначног извештаја о извршеној услузи и испорученим добрима, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге и записника о  квалитативном и квантитативном пријему добара (без примедби), потписаног од стране овлашћених  представника Уговорних страна

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле број 5-7, 12208 Костолац, ПИБ: 103920327,  са обавезним прилозима - Записник о квантитативном и  квалитативном пријему услуга и добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

6.15.Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.16.Средства финансијског обезбеђења

Напомена: Захтеви у погледу средстава финансијског обазбеђења односи се и на партију 1 и на партију 2

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђењакојим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у  отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  средств финасијског обезбеђења мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди

6.16.1 Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

У року од 10 дана од закључења Уговора

6.16.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати 30 (тридесет) календарских дана дужe од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

По примопредаји предмета Уговора

6.16.3. Банкарска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног  рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку испоруке добара или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, 11000 Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд  и доставља се лично или поштом на адресу:

Балканска бр.13, 11000 Београд

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/3100/1001/2017

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/3100/1001/2017

6.17.Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.18.Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр.4 из конкурсне документације).

6.19.Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.20.Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.21.Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/3100/1001/2017“ или електронским путем на е-mail адресу: milos.zarkovic@eps.rs и sanja.alikalfic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 16 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

6.22.Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.23.Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.24.Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.25.Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.26.Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.27.Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.28.Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН/3100/1001/2017, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: milos.zarkovic@eps.rs и sanja.alikalfic@eps.rs радним данима (понедељак-петак).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 310010012017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, јн. бр. ЈН/3100/1001/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

6.29.Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем буде додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 7 дана од дана када му је уговор послат, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10  дана  од дана обостраног потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

. Уколико изабрани понуђач одбије да потпише Уговор, или не достави СФО за добро извршење посла у датом року ,Наручилац ће реализовати СФО за озбиљност Понуде.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.30.Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, под условом да има обезбеђена финансијска средства.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 1

Понуда бр.____________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, ЈН/3100/1001/2017, Партија __________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин./ЕУР без ПДВ-а (колона 8.) |
| --- | --- |
| ЈН/3100/1001/2017- „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, Партија 1 – Набавка и уградња цевовода од базена хидромешавине према спољном Костолачком острву | .......................... динара без ПДВ-а/ ЕУР (заокружити валуту понуде) На паритету ''ТЕ-КО Костолац'' (заокружити 1 или 2 у зависности да ли понуду даје домаћи или страни понуђач): Испорука робе у магацину наручиоца са свим урачунатим зависним трошковима 2) DAP ''ТЕ-КО Костолац'', Incoterms 2010 |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање добара и пружање услуга који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног месечног/коначног извештаја о извршеној услузи и испорученим добрима, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Рок испоруке добара је до 90 дана од дана ступања уговора на снагу, а рок за уградњу је 60 дана од дана увођења у посао. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Понуђач ће дати гаранције за квалитет испоручене и уграђене опреме у трајању од најмање 12 месеци од момента пуштања пепеловода у рад. | Гаранција за квалитет испоручене и уграђене опреме је ________ месеци од момента пуштања пепеловода у рад. |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: локација наручиоца и то: ТЕ Костолац Б На паритету (заокружити 1 или 2 у зависности да ли понуду даје домаћи или страни понуђач): 1) Испорука робе у магацину наручиоца са свим урачунатим зависним трошковима 2) DAP ''ТЕ-КО Костолац'', Incoterms 2010 | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

Домаћи понуђач може цену исказати у еврим.а, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

ОБРАЗАЦ 1.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 2

Понуда бр.____________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, ЈН/3100/1001/2017, Партија __________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: (микро, мало, средње, велико, физичко лице ) |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице ) |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице ) |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин./ЕУР без ПДВ-а (колона 8.) |
| --- | --- |
| ЈН/3100/1001/2017- „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, Партија 2 – Пројектовање и уградња нових пумпи на постојећој траси цевовода за транспорт хидромешавине |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање добара и пружања услуга који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног месечног/коначног извештаја о извршеној услузи и испорученим добрима, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Рок за пројектовање и испоруку опреме је до 120 дана од дана ступања уговора на снагу, а услуга уградње у току заједничког застоја блокова у 2019-ој години. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Понуђач ће дати гаранције за квалитет испоручене и уграђене опреме у трајању од најмање 12 месеци од момента пуштања постројења у рад | Гаранција за квалитет испоручене и уграђене опреме је _______ месеци од момента пуштања постројења у рад |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: локација наручиоца и то: ТЕ Костолац Б | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

- Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Домаћи понуђач може цену исказати у еврим.а, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

-

ОБРАЗАЦ 2.

Образац структуре цене - Партија 1

| Бр. | Опис | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин | Назив произвођача добара,модел, ознака добра | земљa порекла робе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9 |
| 1. | Испорука материјала | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од прирубнице у вентилској станици закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10219-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10219-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервна количина прирубница DN500 PN16 SRPS EN 1092-1 за деоницу цевовода од потиса багер пумпе до тачке Т11. | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вијчана роба за уградњу: Вијак М30x120 5.6 SRPS 4014/4015 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 Навртка М30 5.6 SRPS 4032/4034 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 Подлошке равне D30 SRPS EN ISO 7089/7090 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Заптивач DN500 (безазбестни) за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Аксијални компензатори на цевоводу DN500 PN16 | 24 ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга демонтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откопавање цевовода, чишћење места испод сва три пепеловода и одвожење материјала на локацију до 3km. | 1000м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање, АКЗ и одлагање на место за поновну монтажу. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Транспорт демонтиране машинске опреме до места одлагања у кругу ТЕ „Костолац Б“. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Услуга монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Монтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. Израда цевних лукова и "Y" и "S" комада се врши од цеви из тачке 1.1. Секундарна конструкација за санацију контра падова на ослонцима је обавеза Извођача. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Геодетски радови на контроли нивелације цевовода током монтаже и на санацији контрападова постојећих ослонаца. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Монтажа нових дренажних прикључака Ø250×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Монтажа одзраке Ø200×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа нових компензатора | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Антикорозивна заштита новоуграђене опреме и старе опреме на којој су се изводили радови | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Функционалне пробе | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/ EUR (колона бр. 6) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II ) динара |  |

СТРАНИ ПОНУЂАЧ НЕ ПОПУЊАВА КОЛОНЕ 5 И 7 КАО И РЕДНИ БРОЈ II И III УКУПНО ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине (попуњавају само домаћи понуђачи) | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара/ EUR |
|  | Остали трошкови (навести) | динара/ EUR |

Вредност опреме у укупној вредности понуде ______________%

Вредност услуга у укупној вредности понуде  _______________%

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ - а за испоручено добро у дин или еурима;

у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом за испоручено добро у дин;

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ -а у дин или еурима и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ -а (наведену у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.);

у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ у дин и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ -а (наведену у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.).

у колону 8. уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

у колону 9  уписати земљу порекла робе

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ    (колона бр. 6)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ НЕ ПОПУЊАВАЈУ КОЛОНУ 5 И 7 И РЕДНИ БРОЈ II и III УКУПНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 2.1

Образац структуре цене - Партија 2

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин | Назив произвођача добара,модел, ознака добра | земљa порекла робе |
|  | Израда пројектне и радионичке документације | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Фабрикација и испорука опреме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и испорука центрифугалних пумпа за транспорт ретке хидромешавине однос 1:10 (пепео, шљака и вода), пумпа са свим прикључним деловима а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и испорука фреквентног регулатора пумпе према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и испорука електромотора пумпе према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 4 ком |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и испорука усисног цевовода, фазонских комада (редуцири, лукови) а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и испорука припадајуће арматуре (вентили, компензатори) а према пројекту из тачке 1. техничке спецификације | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга демонтаже | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Машинске активности | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећих пумпи, редуктора, VOITH хидродинамичке спојнице и електромотора. | 2компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Грађевински радови | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклањање старог челичног постоља | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклањање старог бетонског постоља | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Послови Мерења, регулације, управљања и електро енергетике | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Електро енергетски послови | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Послови Мерења, регулације и управљања | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга Монтаже | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Грађевински радови | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Изливање новог бетонског темеља | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и постављање новог челичног постоља | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Машинске активности | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажа нових пумпи и електромотора. | 4 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаранцијска испитивања и пробни рад линија за транспорт | 2 компл |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука резервних делова | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука хабајућих делова пумпи (радно коло, спирално кућиште) | 2 комплета |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕГА динара/ ЕУР (заокружити валуту понуде) |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/ EUR (колона бр. 6) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II ) динара |  |

СТРАНИ ПОНУЂАЧ НЕ ПОПУЊАВА КОЛОНЕ 5 И 7 КАО И РЕДНИ БРОЈ II И III УКУПНО ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине (попуњавају само домаћи понуђачи) | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара/ EUR |
|  | Остали трошкови (навести) | динара/ EUR |

Вредност опреме у укупној вредности понуде ______________%

Вредност услуга у укупној вредности понуде  _______________%

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ - а за испоручено добро у дин или еурима;

у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом за испоручено добро у дин;

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ -а у дин или еурима и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ -а (наведену у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.);

у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ у дин и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ -а (наведену у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.).

у колону 8. уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

у колону 9  уписати земљу порекла робе

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ    (колона бр. 6)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ НЕ ПОПУЊАВАЈУ КОЛОНУ 5 И 7 И РЕДНИ БРОЈ II и III УКУПНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, Партија _______

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:______________ за јавну набавку добара – „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, ЈН бр.3100/1001/2017, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У, Партија ____

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара – „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.3100/1001/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, Партија _____

за јавну набавку добара: „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“,

ЈН бр. 3100/1001/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 5

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ Партија _______

|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност извршених услуга без ПДВ Дин |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

## ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА партија ______

Наручилац односно корисник предметних услуга:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио:

__________________________________________________________________

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 7

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  партија 1

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да на дан подношења понуде имамо у радном односу или ангажовано по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа лица:

| Ред. бр. | Захтевани кадровски капацитет (Из тачке 7 Услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75. и 76 ЗЈН-а и Упутства како се доказује испуњеност тих услова) | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - инжењер за заваривање са лиценцом Међународног института за заваривање издате од стране овлашћене институције или тела. |  |  |
|  | РЕЛ заваривач са одговарајућим атестом |  |  |
|  | РЕЛ заваривач са одговарајућим атестом |  |  |
|  | РЕЛ заваривач са одговарајућим атестом |  |  |
|  | РЕЛ заваривач са одговарајућим атестом |  |  |
|  | РЕЛ заваривач са одговарајућим атестом |  |  |
|  | Заваривач за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестом |  |  |
|  | Заваривач за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестом |  |  |
|  | Заваривач за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестом |  |  |
|  | Заваривач за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестом |  |  |
|  | Заваривач за ГАСНО заваривање са одговарајућим атестом |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | бравар (III или IV степен) са искуством у замени цевовода.. |  |  |
|  | -најмање 1 – ог извршиоца атестираног дизаличара (ауто дизалица) |  |  |
|  | најмање 1 – ог извршиоца обученог (атестираног) возача виљушкара |  |  |
|  | најмање 1 – ог обученог возача камиона (трактора са приколицом) |  |  |

Напомена:-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 7

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  партија 2

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да на дан подношења понуде имамо у радном односу или ангажовано по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа лица:

| Ред. бр. | Захтевани кадровски капацитет (Из тачке 7 Услова за учешће у поступку ЈН из чл. 75. и 76 ЗЈН-а и Упутства како се доказује испуњеност тих услова) | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | дипломирани машински инжењер са поседовањем лиценце бр. 330 (Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) |  |  |
| 2 | дипломирани машински инжењер са поседовањем лиценце бр. 430 (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике) |  |  |
| 3 | извршилац одговоран за контролу квалитета. |  |  |
| 4 | бравар (III или IV степен) |  |  |
| 5 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 6 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 7 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 8 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 9 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 10 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 11 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 12 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 13 | бравар (III или IV степен), |  |  |
| 14 | РЕЛ (111) заваривач |  |  |
| 15 | РЕЛ (111) заваривач |  |  |
| 16 | РЕЛ (111) заваривач |  |  |

Напомена:-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака

## ОБРАЗАЦ 8

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  партија 1

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком –,  ЈН/3100/1001/2017,  односно да имамо на располагању:

- Атестирани апарати за заваривање електролучним поступком  –  минимум 5 комада.

- Гарнитуре за гасно заваривање – минимун 5 комада.

- Брусилице разних димензија и снаге – минимум 5 комада.

- Разводни ормани и средства за расвету погодна за коришћење у условима повећане температуре и прашине.

- Средство за хоризонтални транспорт опреме (виљушкар, камион, трактор са приколицом минималне носивости од 3-5 тона)

- Ауто дизалица 5т,  - минимум 1 комада.

- Агрегати који су потребни за рад на терену (за апарате за заваривање и остали електро алат и опрему) – 2 ком.

- Стандардни браварски алат

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 9

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, Партија ____

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

ОБРАЗАЦ 10.

Напомена:Овај образац није потребно достављати уз понуду

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА – не доставља се у понуди

Датум ___________

ПРОДАВАЦ:				                             КУПАЦ:

___________________________                   ________________________

(Назив правног  лица)    	                  (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          		_____________________________

(Адреса правног  лица) 		                (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку:  ____________________________

Место трошка 1:  ______________________________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а)

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:	                                                        КУПАЦ:

____________________	                                 ____________________

(Име и презиме)		                              (Име и презиме)

____________________	                                  _____________________

(Потпис)			                                       (Потпис)

1)  у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

Појашњења:

- Налог за набавку (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

-Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

-Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

- Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке, сем у ситуацијама код испоруке добара када су уговором утврђени рокови.

ОБРАЗАЦ БР.11

Напомена:Овај образац није потребно достављати уз понуду

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		                            КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место извршене услуге /Место трошка 1:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуге извршене у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	            КОРИСНИК:                 ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

_______________	____________________         __________________________

(Име и презиме)         Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

____________________	_____________________        __________________________

(Потпис)			        (Потпис)                                (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

Појашњења:

1.	Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

2.	Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

3.	Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

4.	Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке, сем у ситуацијама код испоруке добара када су уговором утврђени рокови.

11. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

  - Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Купац)

и

  - _________________ из ___________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача, на основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број .....................  од .......................године) (у даљем тексту: Продавац)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана __________.године следећи:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА ПАРТИЈА ________

„Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“

ПАРТИЈА_______

ЈН/3100/1001/2017

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/3100/1001/2017  ради набавке добара и то „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, Партија_________,

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана _____________, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

да Понуда Понуђача , која је заведена код Наручиоца под бројем ________ од ________2018. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ____________ од __.__.___. године изабрао понуду Понуђача.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“, партија_______, Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, у свему према Конкурсној документацији, Понуди Продавца број _______ од _____године, Обрасцу структуре цене и Техничкој спецификацији за јавну набавку бр. ЈН/3100/1001/2017, које као Прилози 1., 2., 3., и 4. чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони  Републике Србије и други прописи.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _________________(словима:____________________) RSD./ЕУР

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету испоручено у складишта ЈП ЕПС, огранак ТЕ-КО Костолац и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

У цену су урачунати сви трошкови закључно са трошковима допреме и истовара у магацин ''ТЕ-КО Костолац''.

Вредност исказана у динарима је утврђена на бази средњег курса еура Народне банке Србије који на дан отварања понуда (______) износи 1€=____ динара - попуњава наручилац.

ВРЕДНОСТ СТРАНОГ ПОНУЂАЧА ИСКАЗУЈЕ СЕ У ЕУРИМА

Цена је дата на паритету:

За домаћег Продавца – испоручено у магацин Купца, са свим урачунатим зависним трошковима.

За страног Продавца – испоручено у магацин Купца – на паритету DAP регулисаним правилима Међународне трговинске коморе у Паризу, Incoterms 2010.

Цена је фиксна за цео уговорени период.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара и/или уградњи из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно  Огранку ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена и/или извршена њена уградња, у року од 3 (словима: три) дана, од дана извршене испоруке добара и/или уградње и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара и/или потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Балканска бр. 13, Огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, ПИБ (103920327), са обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном и квантитативном пријему и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра и Записник о квантитативном и квалитативном пријему услуге . Рачун обавезно садржи број отпремнице, број уговора и број јавне набавке по којој се рачун испоставља.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене).

Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима (УКОЛИКО ЈЕ ПОНУДА ИСКАЗАНА У ДИНАРИМА ОДНОСНО ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ УГОВОРЕНЕ СТРАНЕ ВАЛУТЕ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НБС КОЈИ ВАЖИ НА ДАН ИСПОРУКЕ РОБЕ УКОЛИКО ЈЕ ПОНУДА ИСКАЗАНА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ А ПРОДАВАЦ ЈЕ ДОМАЋЕ ПРАВНО ЛИЦЕ) на рачун Продавца бр.____________________ који се води код _________ банке, након сваке појединачне испоруке у року до 45 дана а након пријема исправног рачуна и   успешно извршеног квалитативног/ квантитативног пријема ДОБАРА ИЗ ПРЕДМЕТА уговора.

Плаћање се врши на основу следеће документације:

- рачуна  издате на износ извршених испорука   и

- Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара /услуга  потписаном од стране Продавца и Купца.

УКОЛИКО ЈЕ ПОНУДА СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ПЛАЋАЊЕ СЕ ВРШИ У  ЕУРИМА У РОКУ ДО 45 ДАНА ОД ДОСТАВЉАЊА ЗАПИСНИКА  О КВАНТИТАТИВНОМ И КВАЛИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА ИИСПРАВНОГ РАЧУНА

НА РАЧУН БАНКЕ ПРОДАВЦА_________________________SWIFT________

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ

Члан 5.

Партија 1 -  Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року до ___ дана од дана ступања уговора на снагу  а рок за уградњу је до 60 дана од дана увођења у посао.

Партија 2 -  Рок за пројектовање и испоруку опреме је до 120 дана од дана ступања уговора на снагу, а услуга  уградње у току заједничког застоја блокова у 2019-ој години.

Најаву испоруке извршити путем електронске поште на e-mail адресу: dragana.despotovic@te-ko.rs,  минимум 2 (словима: два) радна дана од дана планиране испоруке.

Место испоруке је на адреси: ЈП Електропривреда Србије, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, по складиштима наведеним у обрасцу Структура цене.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у складиште ЈП ЕПС, огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац,

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС  – огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, по складиштима наведеним у обрасцу Структура цене, врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне у року до 45 дана од дана достављања документа у складу са чланом 12 уговора, а ако исту продавац не изврши, купац ће поднети наплату  банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

Страни Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу документацију:

Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да буде назначено “Рачун за царињење” – 3 оригинала;

Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – ЦИМ,отпремницу и сл.);

Уверење о пореклу Робе (ЕУР 1) – 1 оригинал;

Копију товарног листа – 1 копија;

Листе паковања, - 2 оригинала;

атесте и сертификате произвођач

Копије горе наведених докумената продавац треба да достави купцу најмање 24 (двадесет четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.

Продавац ће за све испоруке добара, као и за ону робу која се директно шаље укупцу прибавити о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена  количина

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

да ли су добра без видљивог оштећења

да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 8.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима:три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Партија 1 - Гарантни рок за испоручену и уграђену  робу  из члана 1. износи ___ месеци од датума када је извршено пуштање пепеловода  у рад.

Партија 2 - Гарантни рок за испоручену и уграђену  робу  из члана 1. износи ___ месеци од датума када је извршено пуштање постројења   у рад.

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом и уграђеном добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи ___ месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.и Купац може реализовати СФО за отклањање недостатака у гарантном року.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Продавца је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Продавац поднесе банкарску гаранцију стране банке, Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Члан 11.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 10. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор.и Купац ће реализвоати СФО за озбиљност Понуде

Члан 12.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Банкарска гаранција  за отклањање -недостатака у гарантном року

Продавац се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног  рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје добара или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 13.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% укупно уговорене вредности, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема рачуна од стране Продавца, који је купац  испоставио  по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза,заону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (словима: пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 16.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 17.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима,и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора,Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 18.

Продавац дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Продавац је дужан да се придржава аката Купца, односно докумената које  Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Продавац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Продавца, као и друга лица која Продавац ангажује приликом реализације Уговора.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може раскинути овај Уговор.

Члан 19.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду (дат је  у Прилогу 8. овог Уговора), који чини саставни део овог Уговора.

Члан 20.

Продавац дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 21.

Продавац је дужан да Купцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Продавац, ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Купца, штета настала на имовини Купца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Купац ради отклањања последица настале штете.

Продавац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 22.

Продавац је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Купца, у складу са прописима, од стране Купца као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Купца.

Продавац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за испоруку , због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Купца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 23.

Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора су:

- за Купца: 	________________________________

- за Продавца: ________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

-	примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

-	исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама; 
потписују Записнике о квантитативном и квалитативном пријему добара и услуга

-	извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 24.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења.

Уговор се закључује до укупно испоручених уговорених количина добара из члана 1. овог Уговора. Испуњењем обавеза Уговорних страна Уговор се сматра извршеним.

Уколико Уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи истеком рока од 12 месеци од дана закључења Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 26.

Сва спорна питања која проистекну у реализацији овог уговора уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/ Стална арбитража при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника. У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 28.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 29.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин. Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 30.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

Члан 31.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1:   Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs. Шифра:_________)

Прилог 2: Понуда  број  од

Прилог 3: Образац структуре цене

Прилог 4: Техничка спецификација

Прилог 5:  Споразум о заједничком наступању број  од

Прилог 6 Списак магацина на ТЕ-КО Костолац

Прилог 7 Средства финансијског обезбеђења

Прилог 8 Прилог о безбедности издравље на раду 
Прилог 9 Термин план активности

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 32.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 3 (словима:три) примерка за Продавца а 3 (словима:три) за Купца.

КУПАЦ                                                                   ПРОДАВАЦ

Јавно предузеће                                                             Назив

Електропривреда Србије Београд

____________________                                         _____________________

Милорад Грчић

в.д.директора ЈП ЕПС                                                 Име и презиме

Функција

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Купац и Продавац сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Купац посебно истиче и указује:

1.	Да је Пословна политика Купца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Купца као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Купцу који регулишу ову материју.

2.	Да Купац захтева од Продавца да се приликом пружања услуга које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Купца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Купца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Купца која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.	Да Продавац прихвата захтеве Купца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Купца и права и обавеза , као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружања услуга који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Купца.

Тачка 3.

Продавац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Продавац је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Купца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1.	забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

2.	обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3.	процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

4.	процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.	најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6.	забрањено је уношење оружја унутар локација Купца, као и неовлашћено фотографисање;

7.	обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Продавац је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Купац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Купца.

Тачка 8.

Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Купца.

Уколико Купац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Купца неће бити дозвољено

Тачка 9.

Продавц је дужан да Купцу најкасније три дана пре датума почетка пружању услуга достави:

1.	списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2.	списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуга и

3.	податке о лицу за безбедност и здравље на раду

4.	Уз списак лица из става 1. ове тачке, Продавц је дужан да достави доказе о:

5.	извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

6.	извршеним лекарским прегледима запослених,

7.	извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

8.	коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Купац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора .

Продавац је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Купца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Купац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Продавца и надлежну инспекцијску службу.

Продавц се обавезује да поступи по налогу Купца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Купца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Продавц је дужан да благовремено извештава Купца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Продавц  је дужан да Купцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом пружања услуга који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.